| Versuch: | E10 – Schwingkreis |
| --- | --- |
| Datum: | 07.11.2005 |  | Uhrzeit: | 13:45 – 17:00 Uhr |
| Protokollant: | Martin Wolf |  | Betreuer: | Dipl.-Phys. D. Wagner |
| Mitarbeiter: | Martin Helfrich |  |  |  |

## 1. Aufgabenstellung

- Stellen Sie eine freie gedämpfte Schwingung eines Reihenschwingkreises dar. Bei gegebener Kapazität C soll die Induktivität L und der OHM’sche Widerstand Ri der Spule bestimmt werden. Untersuchen Sie weiterhin den Einfluss eines Dämpfungswiderstandes R auf das Schwingungsverhalten.

- Nehmen Sie für verschiedene Dämpfungen die Spannungs- und die Phasen-Resonanzkurve eines Reihenschwingkreises in Abhängigkeit von der Frequenz auf und bestimmen Sie die zugehörige Resonanzfrequenz, die Schwingungsgüte und die Bandbreite.

2. Vorbereitung

In diesem Versuch sollen in einem Reihenschwingkreises freie gedämpfte und erzwungene Schwingungen untersucht werden.

2.1. Freie Schwingungen

Lädt man einen Kondensator C auf die Spannung U0 und entlädt ihn über eine parallel geschaltete Spule, so müssen zu jeder Zeit die Spannungen am Kondensator und der Spule gleich groß sein:

Um Q zu eliminieren ist die zeitliche Ableitung von Gleichung 2.1 zu bilden. Diese bildet eine Differentialgleichung mit der Lösung Gleichung 2.2 für den harmonisch schwingenden Strom und der Eigenfrequenz Gleichung 2.3.

Nach dem OHM’schen Gesetz gilt gleiches auch für die Spannung. Die Parallelschaltung von Spule und Kondensator wird deshalb als elektrischer Schwingkreis bezeichnet. Durch den OHM’schen Widerstand R der Leitungen, der wie ein in Reihe zu den anderen Bauelementen geschalteter Widerstand wirkt, tritt dabei unvermeidliche eine Dämpfung auf. In Gleichung 2.1 ist nun zusätzlich der Spannungsabfall an R zu berücksichtigen und man erhält Gleichung 2.4.

Die zeitliche Ableitung von Gleichung 2.4 führt zur Differentialgleichung 2.5 mit dem Dämpfungsfaktor des elektrischen Schwingkreises nach Gleichung 2.6.

In Analogie zur Mechanik ergeben sich auch hier in Abhängigkeit vom Vorzeichen der Differenz  die charakteristischen Lösungen für die Differenzialgleichung 2.5.

- Schwingfall:

- Grenzfall:

- Kriechfall:

Die Lösung für den hier interessierenden Schwingfall, d.h. schwache Dämpfung, beschreibt die Gleichung 2.7 und die Abbildung 2.1 mit der Kreisfrequenz nach Gleichung 2.8 und dem Phasenwinkel nach Gleichung 2.9:

Abb. 2.1: Zeitlicher Verlauf einer exponentiell abklingenden gedämpften Schwingung

Aus dem Verhältnis zweier aufeinander folgender Maximalausschläge  und  kann das logarithmische Dekrement  nach Gleichung 2.10 bestimmt werden.

Die Schwingungsdauer T einer gedämpften Schwingung kann aus der Schwingungsdauer  der ungedämpften Schwingung und dem logarithmischen Dekrement  nach Gleichung 2.11 berechnet werden, wobei für kleine Dämpfungen in guter Näherung die Gleichung 2.12 gilt.

2.2. Erzwungene Schwingungen im Reihenschwingkreis

Die Beschreibung erzwungener Schwingungen geschieht bei elektrischen Systemen mit Hilfe des Maschensatzes der KIRCHHOFF’schen Regeln. Dabei entsteht die Differentialgleichung 2.13.

Es handelt sich dabei um eine inhomogene Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Dieses Schwingungssystem wird harmonisch erregt. Die allgemeine Lösung der Gleichung 2.13 besteht aus der Summe einer Lösung  der homogenen Differenzialgleichung (z.B. Gleichung 2.5) und einer speziellen Lösung  der inhomogenen Differentialgleichung (z.B. Gleichung 2.13) gemäß Gleichung 2.14 mit den Bereichen: Schwingfall , periodischer Grenzfall  und Kriechfall .

Da bei vorhandener Dämpfung  die jeweilige Amplitude der homogenen Lösung mit  abfällt, werden im Weiteren nur Zustände betrachtet, für die  gilt, sodass  wird. Dieser Zustand wird als stationär bezeichnet. Es gilt dann Gleichung 2.15.

Für die spezielle Lösung  wird der Lösungsansatz Gleichung 2.16 verwendet.

Wenn beim Einsetzen des Lösungsansatzes Gleichung 2.16 in die Differentialgleichung 2.13 alle Zeitabhängigkeiten herausfallen, ist der Lösungsansatz eine Lösung.

Für  erhält man die Gleichung 2.18 und für  als Funktion von  die Gleichung 2.19.

Abb. 2.2: Reihenschwingkreis mit äußerer Anregung

In der Elektrotechnik sind jedoch für die Behandlung von Wechselstromkreisen, d.h. auch von Reihenschwingkreisen, die Größen  und  relevant. Wird die Differentialgleichung 2.13 nochmals nach der Zeit differenziert, ergibt sich Gleichung 2.20. Mit  und dem Lösungsansatz  lässt sich Gleichung 2.20 durch Gleichung 2.21 darstellen. Die Division durch  führt schließlich zu Gleichung 2.22.

Dafür kann in Analogie zum OHM’schen Gesetz Gleichung 2.23 der komplexe Wechselstromwiderstand  (Impedanz) mittels Gleichung 2.24 beschrieben werden.

Durch eine von außen angelegte Spannung  fließt in einem Reichenschwingkreis ein Strom  mit dem Spitzenstrom  Gleichung 2.25 und dem Phasenwinkel  Gleichung 2.26.

Während die Amplitude  bzw.  das Maximum bei

hat, liegt es für  bei . Das Maximum der aufgenommenen Leistung einer erzwungenen Schwingung liegt in allen Fällen bei .

In Abbildung 2.3 ist für unterschiedliche Dämpfungen die normierte Amplitudenfunktion der Spannung am Kondensator  in Abhängigkeit vom Kreisfrequenzverhältnis  dargestellt. Man erkennt, dass mit steigendem Dämpfungsgrad  die Amplituden-(Spannungs-)Überhöhung im Resonanzfall stark abnimmt und gleichzeitig die Resonanzfrequenz zu kleineren Werten verschoben wird. Diese Amplitudenüberhöhung findet nur bis zu einem Grenzdämpfungsgrad statt, für dem die Wurzel in Gleichung 2.27 noch reell ist. Diese Grenze beschriebt die Gleichung 2.28.

Bei Überschreiten dieses Grenzdämpfungsgrades  fallen die Amplituden mit zunehmenden Kreisfrequenzverhältnissen  ständig ab (überkritische Dämpfung). Das Verhältnis von Resonanzamplitude  und der statischen Auslenkung  wird Resonanzüberhöhung genannt. Mit dem Dämpfungsgrad  ergibt sich die Resonanzüberhöhung nach Gleichung 2.29.

Abb. 2.3: Spannungsamplitudenresonanzfunktion

Für den betrachteten Fall der geringen Dämpfung gilt in guter Näherung die Gleichung 2.30.

Dies beschreibt die Güte  eines Schwingkreises, sodass näherungsweise die Gleichung 2.31 gilt.

Die Güte eines Schwingkreises nimmt also mit steigender Resonanzüberhöhung zu. Ein wichtiges Maß für die Trennschärfe eines Schwingkreises ist die Halbwertsbreite der Resonanzkurve. Man versteht darunter den Abstand  der beiden Frequenzen, bei denen die Amplitude auf das -fache ihres Maximalwertes abgesunken ist (vgl. Abbildung 2.4).

Abb. 2.4: Resonanzüberhöhung und Güte eines Schwingkreises

Mit der Güte  des Schwingkreises hängt auch seine Bandbreite  zusammen. Unter ihr versteht man den Abstand der Grenzkreisfrequenzen  und , innerhalb dessen die Amplitude auf das -fache ihres Maximalwertes abgefallen ist. Aus Gleichung 2.29 ergibt sich für die Bandbreite die Gleichung 2.32.

Die Darstellung des Phasenverschiebungswinkels  zwischen Ausgangs-  und Eingangsgröße  in Abhängigkeit von der Erregerfrequenz wird als Phasengang bezeichnet. Für die Phasenverschiebung zwischen der Spannung am Kondensator  und der Erregerspannung  gilt die Gleichung 2.33.

Abb. 2.5: Phasenresonanzfunktion

Für sehr kleine Dämpfungen zeigt der Reihenschwingkreis für Erregerfrequenzen  ein reinkapazitives Verhalten, d.h. die Phasenverschiebung ist Null. Für Erregerfrequenzen  liegt dagegen ein reininduktives Verhalten, d.h. . Bei der Resonanzfrequenz  erfolgt im dämpfungsfreien Fall der sprunghafte Übergang vom kapazitiven zum induktiven Verhalten . Mit steigender Dämpfung wird dieser Übergang verflacht.

2.3. Herleitung der Formeln für die Fehlerbetrachtung

Für die spätere Fehlerbetrachtung sollen hier die Fehlerformeln hergeleitet werden. Als Ausgangsformel zur Untersuchung des Einflusses der Dämpfung auf die Schwingungsdauer wird die Gleichung 2.11 in Verbindung mit Gleichung 2.10 verwendet. Für die theoretische Schwingungsdauer gilt also:

Für die partitiellen Ableitungen folgt:

Für den relativen Fehler folgt damit:

Zur Bestimmung der gemessenen Schwingungsdauer wird die Gleichung 2.35 verwendet, wobei  die Anzahl der Schwingungen ist, über die gemittelt wird.

Für den Fehler folgt damit:

Tab. 2.1: Fehlergrenzen der Messgrößen

| Messgröße | Messgerät | Fehlergrenze |
| --- | --- | --- |
|  | Cassy |  |
|  | Cassy |  |
|  | Cassy |  |

3. Durchführung des Experimentes, Messwerte

Zur Durchführung des Experimentes wird die Schaltung Abbildung 3.1 verwendet.

Abb. 3.1: Verwendete Schaltung mittels Cassy-Messsystem

3.1. Freie gedämpfte Schwingung

Zur periodischen Anregung des Schwingkreises wird das „Power Cassy“ als Impulsgenerator verwendet.

Für charakteristische Dämpfungen soll der Schwingungsverlauf mit Hilfe des „Cassy“-Systems aufgenommen werden.

Für den Fall, dass der Zusatzwiderstand (Dämpfungswiderstand) Null ist, soll der Schwingungsverlauf mit Hilfe des „Cassy“-Systems aufgenommen werden und daraus die Schwingungsdauer, die Amplituden und die Dämpfung der gedämpften Schwingung bestimmt werden. Die Tabelle 3.1.1 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.1.1: Messwerte – freie gedämpfte Schwingung für

| Dämpfung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,436 | 14411 | 0,366 | 14,96 | 12,73 | 1,5 |

Für größere Dämpfungen sollen die gleichen Messungen ebenfalls durchgeführt werden. Die Tabelle 3.1.2 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.1.2: Messwerte – freie gedämpfte Schwingung für

| Dämpfung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,434 | 0,532 | 6,41 | 5,07 |
| 2 | 10 | 0,437 | 0,671 | 6,03 | 4,50 |
| 4 | 10 | 0,437 | 0,971 | 5,18 | 3,39 |
| 8 | 5 | 0,442 | 1,563 | 3,57 | 1,79 |

3.2. Reihenschwingkreis

Die Anregung des Reihenschwingkreises erfolgt in diesem Teilexperiment durch eine sinusförmige Spannung mit konstanter Amplitude.

Die auf die Gesamtspannung normierte Spannung am Kondensator und die Phasenverschiebung soll in Abhängigkeit von der Frequenz grafisch dargestellt werden.

Die Güte und die Bandbreite des Schwingkreises soll grafisch und rechnerisch nach Gleichung 2.31 und 2.32 für diese drei Dämpfungen ermittelt werden. Die Resonanzkreisfrequenz wird schließlich mittels Gleichung 2.27 berechnet. Die Tabelle 3.2.1 zeigt die Mess- und Berechnungswerte.

Tab. 3.2.1: Messwerte – Reihenschwingkreis

| Dämpfung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12,7 | 19,7 | 1415 | 732 | 14372 | 14411 |
| 2 | 10,5 | 10,6 | 1433 | 1352 | 14294 | 14384 |
| 4 | 7,4 | 7,3 | 1973 | 1963 | 14294 | 14303 |

4. Auswertung

4.1. Freie gedämpfte Schwingung

Für die freie gedämpfte Schwingung ohne zusätzliche Dämpfung in Form eines OHM’schen Widerstandes, wurde für den Reihenschwingkreis eine Schwingung, wie in Abbildung 4.1.1 gezeigt, aufgenommen.

Abb. 4.1.1: Freie gedämpfte Schwingung ohne Zusatzwiderstand

Für einen Zusatzwiderstand von  soll die Induktivität und der Innenwiderstand der Spule nach Gleichung 2.3 und Gleichung 2.6 und das logarithmische Dekrement nach Gleichung 2.10 berechnet werden. Die Tabelle 4.1.1 zeigt die berechneten Werte.

Tab. 4.1.1: Berechnete Werte für die freie gedämpfte Schwingung mit

| 0,161 | 3,21 | 2,35 |
| --- | --- | --- |

Für unterschiedliche Dämpfungen soll untersucht werden, ob die Dämpfung Einfluss auf die Schwingungsdauer gemäß Gleichung 2.11 hat. Dazu wird der Fehler der gemessenen Schwingungsdauer nach Gleichung 2.36 und der Fehler der theoretischen Schwingungsdauer nach Gleichung 2.34 bestimmt und untersucht, ob  und  innerhalb der Fehlergrenzen übereinstimmen. Die Tabelle 4.1.2 zeigt für die unterschiedlichen Dämpfungen das logarithmische Dekrement nach Gleichung 2.10 und die berechneten Werte der Schwingungsdauern.

Tab. 4.1.1: Berechnete Werte für die freie gedämpfte Schwingung mit

| Dämpfung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,235 | 0,434 | 0,002 | 0,436 | 0,002 |
| 2 | 0,293 | 0,437 | 0,002 | 0,436 | 0,003 |
| 4 | 0,424 | 0,437 | 0,002 | 0,437 | 0,003 |
| 8 | 0,690 | 0,442 | 0,004 | 0,439 | 0,004 |

Zur Untersuchung des Einflusses soll in einem Diagramm die gemessene und die theoretische Schwingungsdauer mit ihren Fehlerbalken in Abhängigkeit von der Dämpfung dargestellt werden.

Diagramm 4.1.1: Schwingungsdauer in Abhängigkeit von der Dämpfung

An Hand der Fehlerbalken im Diagramm 4.1.1 zeigt sich, dass innerhalb der Fehlergrenzen ein Einfluss der Dämpfung auf die Schwingungsdauer gemäß Gleichung 2.11 gemessen werden kann.

Anfügend soll der aperiodische Grenzfall und der Kriechfall des Schwingkreises grafisch dargestellt werden. Für den aperiodischen Grenzfall wurde empirisch eine Dämpfung von  bestimmt. Die grafische Darstellung des  aperiodischen Grenzfalles ist im Diagramm 4.1.2 zu sehen.

Diagramm 4.1.2: Aperiodischer Grenzfall der freien gedämpften Schwingung bei

Diagramm 4.1.2: Kriechfall der freien gedämpften Schwingung bei

4.2. Reihenschwingkreis

Für die drei Dämpfungen soll grafisch und rechnerisch die Güte  und die Bandbreite  bestimmt werden. Die Werte können der Tabelle 3.2.1 entnommen werden.

Die auf die Gesamtspannung normierte Spannung am Kondensator und die Phasenverschiebung in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz sollen schließlich für die drei Dämpfungen grafisch dargestellt werden. Diese Darstellungen sind in den Diagrammen 4.2.1 bis 4.2.6 zu sehen.

Diagramm 4.2.1: Amplitudenresonanzfunktion für  (nur Innenwiderstand der Spule)

Diagramm 4.2.2: Phasenresonanzfunktion für  (nur Innenwiderstand der Spule)

Diagramm 4.2.3: Amplitudenresonanzfunktion für

Diagramm 4.2.4: Phasenresonanzfunktion für

Diagramm 4.2.5: Amplitudenresonanzfunktion für

Diagramm 4.2.6: Phasenresonanzfunktion für

(aber ohne Phasensprung wegen Darstellungsfehler der Auswertungssoftware)

Ein Verhalten der Resonanzfrequenz wie in Abbildung 2.3 ist in den Diagrammen 4.2.1, 4.2.3 und 4.2.5 nicht zu erkennen, da bei diesem Auflösungsvermögen und den uns gewählten Dämpfungen eine Resonanzfrequenzänderung auf Grund der Dämpfungen nicht erkennbar ist.

6. Zusammenfassung

Bei diesem Experiment konnte gezeigt werden, dass die Dämpfung gemäß Gleichung 2.11 einen Einfluss auf die Schwingungsdauer hat.

Die bei diesem Versuch verwendete Spule (L4) hat die folgenden bei diesem Experiment bestimmte Eigenschaften:

Für verschiedene Dämpfungen konnte rechnerisch (aber nicht grafisch) gezeigt werden, dass sich die Resonanzfrequenz mit zunehmender Dämpfung zu kleineren Frequenzen verschiebt. Grafisch konnte aber gezeigt werden, dass es bei der Resonanzfrequenz zu einem Phasensprung um  zwischen Spannung und Stromstärke kommt, der mit zunehmender Dämpfung abflacht (vgl. Diagramm 4.2.2, 4.2.4 und 4.2.6).

Unterschrift, Martin Wolf <martin.wolf@hrz.tu-chemnitz.de>, 10.11.2005