| Versuch: | O1 – Fotometrie |
| --- | --- |
| Datum: | 12.12.2005 |  | Uhrzeit: | 13:45 – 17:00 Uhr |
| Protokollant: | Martin Wolf |  | Betreuer: | Dipl.-Phys. Allenstein |
| Mitarbeiter: | Martin Helfrich |  |  |  |

## 1. Aufgabenstellung

- Ermitteln Sie den optischen Wirkungsgrad einer Halogenlampe und einer Glühlampe.

- Prüfen Sie die Gültigkeit des fotometrischen Entfernungsgesetzes.

- Bestimmen Sie die Richtungsabhängigkeit der Lichtstärke einer Halogenlampe und einer Glühlampe und überprüfen Sie, inwieweit das LAMBERT’sche Cosinusgesetz erfüllt ist.

- Kalibrieren Sie eine Thermosäule als Beleuchtungsstärke-Messgerät.

2. Vorbereitung

2.1. Strahlungsphysikalische Größen

Die zentrale Größe der Strahlungsmessung ist der Strahlungsfluss  (auch Strahlungsleistung genannt). Darunter versteht man die pro Zeiteinheit von einer Strahlungsquelle abgegebene oder von einem Empfänger aufgenommene Strahlungsenergie. Der Strahlungsfluss wird in Watt gemessen. Unter der Voraussetzung einer punktförmigen Strahlungsquelle, die nach allen Richtungen des isotrop angenommenen Raumes in jeder Sekunde in jeder Sekunde die gleiche Strahlung abgibt, lässt sich eine weitere, nur die Strahlungsquelle charakterisierende Messgröße einführen: die Strahlungsstärke , die durch Gleichung 2.1 definiert ist.

Dabei ist  der Raumwinkel, in dem die punktförmige Strahlungsquelle den Strahlungsfluss  ausstrahlt. Die Einheit des Raumwinkels ist Steradiant () . Die Raumwinkeleinheit  liegt vor, wenn die auf einer Kugeloberfläche ausgeschnittene Fläche gleich dem Quadrat des Radius ist. Der Raumwinkel für die Kugel beträgt . Für die Strahlungsstärke ergibt sich die Maßeinheit .

2.2. Lichttechnische Größen

Bei fotometrischen Messungen erfolgt eine der Helligkeitsempfindung des menschlichen Auges angepasste Bewertung des Lichtes. Zwischen der Helligkeitsempfindung des Auges und der Strahlungsleistung besteht zwar Proportionalität, jedoch ist der Proportionalitätsfaktor wellenlängenabhängig. Dieser wellenlängenabhängige Faktor ist von Beobachter zu Beobachter verschieden. Auf Grund vieler Messungen wurde für diesen Faktor  die Wellenlängenabhängigkeit entsprechend der Abbildung 2.1 festgelegt. Die Bewertung der strahlungsphysikalischen Größen mit diesem Faktor führt zu den lichttechnischen Größen.

Die lichttechnische Grundgröße ist die Lichtstärke . Sie entspricht der strahlungsphysikalischen Strahlungsstärke. Für sie wurde die SI-Einheit Candela () eingeführt, die folgendermaßen definiert ist: Candela ist die in einer Richtung abgegebene Lichtstärke einer Lichtquelle, die eine monochromatische Strahlung der Frequenz  aussendet und deren Strahlungsstärke in dieser Richtung 1/683 Watt/sr beträgt.

Der Lichtstrom  entspricht dem vom Auge wahrgenommenen Strahlungsfluss. Als optischen Wirkungsgrad  einer Glühlampe bezeichnet man das Verhältnis der Lichtstärke  zur aufgenommenen elektrischen Leistung  nach Gleichung 2.2.

Abb. 2.1: Relative spektrale Hellempfindlichkeit  des menschlichen Auges und eines Se-Fotoelementes

2.3. Einige fotometrische Gesetzmäßigkeiten

2.3.1. Fotometrisches Entfernungsgesetz

Eine in der Fotometrie oft benutzte Beziehung zwischen der Beleuchtungsstärke  und der Lichtstärke  ist das sogenannte fotometrische Entfernungsgesetz nach Gleichung 2.3, das die Abhängigkeit der Beleuchtungsstärke vom Abstand zwischen Lichtquelle und beleuchteter Fläche zum Ausdruck bringt.

Es gilt exakt nur für punktförmige Lichtquellen, kann aber näherungsweise auch für ausgedehnte Lichtquellen verwendet werden. Bei senkrechtem Einfall des Lichtes () gilt die Gleichung 2.4.

2.3.2. LAMBERT’sches Cosinusgesetz

Die Leuchtdichte ist Abhängig von den Eigenschaften des Strahlers, z.B. vom Werkstoff, der Oberflächenbeschaffenheit oder dessen Temperatur. Für eine Vielzahl von Strahlern gilt in guter Näherung, dass die Leuchtdichte unter verschiedenen Abstrahlwinkeln  konstant ist. Strahlungsquellen mit einer derartigen Eigenschaft werden LAMBERT-Strahler genannt. Für sie gilt das LAMBERT’sche Cosinusgesetz Gleichung 2.5.

3. Durchführung des Experimentes, Messwerte

Bei allen Versuchsteilen wurde eine Schaltung, wie in Abbildung 3.1 gezeigt, verwendet. Dabei wurde spannungsgenau gemessen, da die Lampen einen relativ kleinen Widerstand besitzen.

Abb. 3.1: Verwendete Schaltung

3.1. Optischer Wirkungsgrad einer Halogen- und Glühlampe

Mit Hilfe eines Regeltransformators wird die Lampenspannung einer 6V-Halogen- und Glühlampe zwischen 1 und 6V in Schritten von 0,5V eingestellt und der dazugehörige Strom gemessen. Die Strommessung erfolgt über ein Shunt (), d.h. es wird der Spannungsabfall über diesen Widerstand gemessen. Der Abstand zwischen Sender und Empfänger betrug beide Male . Die Tabellen 3.1.1 und 3.1.2 zeigen die Messwerte. Die elektrische Leistung und der optische Wirkungsgrad berechnet sich nach Gleichung 2.2 und die Lichtstärke wird nach Gleichung 2.4 berechnet.

Tab. 3.1.1: Messwerte – Optischer Wirkungsgrad einer Halogenlampe

| Nr. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,01 | 0,7 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 1 | 1,01 | 17,3 | 0,005 | 0,000 | 1,75 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | 1,51 | 19,9 | 0,005 | 0,000 | 3,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | 2,00 | 22,7 | 0,010 | 0,005 | 4,54 | 0,00 | 0,0001 |
| 4 | 2,50 | 25,3 | 0,018 | 0,013 | 6,33 | 0,00 | 0,0002 |
| 5 | 3,00 | 27,6 | 0,035 | 0,030 | 8,28 | 0,00 | 0,0004 |
| 6 | 3,50 | 29,9 | 0,065 | 0,060 | 10,47 | 0,01 | 0,0006 |
| 7 | 4,00 | 32,0 | 0,110 | 0,105 | 12,80 | 0,01 | 0,0009 |
| 8 | 4,50 | 34,1 | 0,170 | 0,165 | 15,35 | 0,02 | 0,0012 |
| 9 | 5,01 | 36,0 | 0,260 | 0,255 | 18,04 | 0,03 | 0,0015 |
| 10 | 5,51 | 37,9 | 0,360 | 0,355 | 20,88 | 0,04 | 0,0019 |
| 11 | 6,00 | 39,6 | 0,480 | 0,475 | 23,76 | 0,05 | 0,0022 |

Tab. 3.1.2: Messwerte – Optischer Wirkungsgrad einer Glühlampe

| Nr. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,01 | 0,8 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
| 1 | 1,06 | 21,3 | 0,005 | 0,000 | 2,26 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | 1,51 | 24,5 | 0,005 | 0,000 | 3,70 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | 2,00 | 27,5 | 0,010 | 0,005 | 5,50 | 0,00 | 0,0001 |
| 4 | 2,50 | 30,6 | 0,010 | 0,005 | 7,65 | 0,00 | 0,0001 |
| 5 | 3,01 | 33,5 | 0,020 | 0,015 | 10,08 | 0,00 | 0,0002 |
| 6 | 3,49 | 36,0 | 0,040 | 0,035 | 12,56 | 0,00 | 0,0003 |
| 7 | 4,00 | 38,7 | 0,070 | 0,065 | 15,48 | 0,01 | 0,0005 |
| 8 | 4,50 | 41,3 | 0,110 | 0,105 | 18,59 | 0,01 | 0,0006 |
| 9 | 5,00 | 43,6 | 0,155 | 0,150 | 21,80 | 0,02 | 0,0007 |
| 10 | 5,53 | 46,0 | 0,220 | 0,215 | 25,44 | 0,02 | 0,0009 |
| 11 | 6,05 | 48,1 | 0,300 | 0,295 | 29,10 | 0,03 | 0,0011 |

3.2. Entfernungsabhängigkeit

Für die Halogenlampe soll nun die erzeugte Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit vom Abstanden zwischen Sender und Empfänger gemessen werden. Die Halogenlampe wurde dabei mit einer Spannung von  betrieben. Die Tabelle 3.2.1 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.2.1: Messwerte –  Entfernungsabhängigkeit der Beleuchtungsstärke einer Halogenlampe

| 11,5 | 0,500 | 55,0 | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 0,265 | 60,0 | 0,025 |
| 20,0 | 0,160 | 65,0 | 0,020 |
| 25,0 | 0,105 | 70,0 | 0,018 |
| 30,0 | 0,075 | 75,0 | 0,018 |
| 35,0 | 0,060 | 80,0 | 0,015 |
| 40,0 | 0,045 | 85,0 | 0,015 |
| 45,0 | 0,040 | 90,0 | 0,010 |
| 50,0 | 0,030 | 95,0 | 0,010 |

3.3. Richtungsabhängigkeit der Lichtstärke

Die Messungen für die Winkelabhängigkeit wurden bei einem Abstand zwischen Sender und Empfänger von  und bei den Spannungen  (Halogenlampe) und  (Glühlampe) durchgeführt. Die Lichtstärke berechnet sich nach Gleichung 2.4. Die Tabellen 3.3.1 und 3.3.2 zeigen die Messwerte.

Tab. 3.3.1: Messwerte – Lichtstärke in Abhängigkeit vom Winkel – Halogenlampe

| 0 | 0,450 | 0,028 | 50 | 0,250 | 0,016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,450 | 0,028 | 55 | 0,210 | 0,013 |
| 10 | 0,440 | 0,028 | 60 | 0,160 | 0,010 |
| 15 | 0,430 | 0,027 | 65 | 0,105 | 0,007 |
| 20 | 0,415 | 0,026 | 70 | 0,065 | 0,004 |
| 25 | 0,400 | 0,025 | 75 | 0,030 | 0,002 |
| 30 | 0,375 | 0,023 | 80 | 0,015 | 0,001 |
| 35 | 0,365 | 0,023 | 85 | 0,010 | 0,001 |
| 40 | 0,335 | 0,021 | 90 | 0,010 | 0,001 |
| 45 | 0,300 | 0,019 |  |  |  |

Tab. 3.3.2: Messwerte – Lichtstärke in Abhängigkeit vom Winkel – Glühlampe

| 0 | 0,270 | 0,017 | 50 | 0,155 | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,275 | 0,017 | 55 | 0,110 | 0,007 |
| 10 | 0,265 | 0,017 | 60 | 0,070 | 0,004 |
| 15 | 0,260 | 0,016 | 65 | 0,045 | 0,003 |
| 20 | 0,270 | 0,017 | 70 | 0,030 | 0,002 |
| 25 | 0,280 | 0,018 | 75 | 0,020 | 0,001 |
| 30 | 0,285 | 0,018 | 80 | 0,015 | 0,001 |
| 35 | 0,260 | 0,016 | 85 | 0,010 | 0,001 |
| 40 | 0,230 | 0,014 | 90 | 0,005 | 0,000 |
| 45 | 0,195 | 0,012 |  |  |  |

3.4. Kalibrierung einer Thermosäule

Für die gleichen Abstände, wie in 3.2., sollen die Thermospannungen einer Thermosäule bei Bestrahlung mit Licht einer Halogenlampe gemessen werden. Den gemessenen Thermospannungen werden schließlich die zugehörigen Beleuchtungsstärken zugeordnet. Die Halogenlampe wurde mit einer Spannung von  betrieben. Bei ausgeschalteter Halogenlampe und Arbeitsleute wurde eine Thermospannung von  gemessen. Die Tabelle 3.4.1 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.4.1: Messwerte – Kalibrierung einer Thermosäule

| 11,5 | 1,800 | 1,799 | 0,500 | 55,0 | 0,056 | 0,055 | 0,025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 0,980 | 0,979 | 0,265 | 60,0 | 0,043 | 0,042 | 0,025 |
| 20,0 | 0,570 | 0,569 | 0,160 | 65,0 | 0,035 | 0,034 | 0,020 |
| 25,0 | 0,370 | 0,369 | 0,105 | 70,0 | 0,026 | 0,025 | 0,018 |
| 30,0 | 0,260 | 0,259 | 0,075 | 75,0 | 0,020 | 0,019 | 0,018 |
| 35,0 | 0,180 | 0,179 | 0,060 | 80,0 | 0,014 | 0,013 | 0,015 |
| 40,0 | 0,130 | 0,129 | 0,045 | 85,0 | 0,010 | 0,009 | 0,015 |
| 45,0 | 0,100 | 0,099 | 0,040 | 90,0 | 0,007 | 0,006 | 0,010 |
| 50,0 | 0,080 | 0,079 | 0,030 | 95,0 | 0,004 | 0,003 | 0,010 |

4. Auswertung

4.1. Optischer Wirkungsgrad einer Halogen- und Glühlampe

Aus den Messwerten aus den Tabellen 3.1.1 und 3.1.2 soll zunächst der optische Wirkungsgrad der Halogen- und Glühlampe in Abhängigkeit von der elektrischen Leistung grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.1.1 zeigt dies.

Diagramm 4.1.1:	Optischer Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der elektrischen Leistung

(blau: Halogenlampe; rosa: Glühlampe)

Im Diagramm 4.1.1 kann man deutlich den linearen Zusammenhang des optischen Wirkungsgrades mit der umgesetzten elektrischen Leistung erkennen. Es zeigt sich, dass beide Lampen erst bei ca. 3W beginnen zu leuchten, die Halogenlampe allerdings früher, als die Glühlampe. Zudem besitzt die Halogenlampe einen höheren optischen Wirkungsgrad mit einem größeren Anstieg, als die Glühlampe. Allerdings ist der Wirkungsgrad beider Lampen sehr gering.

4.2. Entfernungsabhängigkeit

Die Abhängigkeit der durch eine Halogenlampe erzeugten Belichtungsstärke von der Entfernung zwischen Lichtquelle und lichtelektrischem Empfänger soll nun mittels den Messwerten aus der Tabelle 3.2.1 in doppelt logarithmischer Skalierung grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.2.1 zeigt dies.

Diagramm 4.2.1: Beleuchtungsstärke der Halogenlampe in Abhängigkeit vom Abstand

Das fotometrische Entfernungsgesetz nach Gleichung 2.4 gilt in Näherung auch für ausgedehnte Lichtquellen, wie sie verwendet wurden. In doppeltlogarithmischer Darstellung (vgl. Diagramm 4.2.1) ergibt dies eine Gerade mit dem Anstieg –2 nach folgender Geradengleichung:

Die Messwerte stimmen mit der theoretischen Kurve fast überein, wenn auch der Anstieg der Geraden nicht ganz –2, sondern –1,77 ist.

4.3. Richtungsabhängigkeit der Lichtstärke

Die Lichtstärke der Halogen- und Glühlampe soll als Funktion des Winkels in Polarkoordinaten mittels den Messwerten aus Tabellen 3.3.1 und 3.3.2 aufgetragen werden. Die theoretischen Kurven (gepunktet) ergeben sich nach Gleichung 2.5. Das Diagramm 4.3.1 zeigt dies.

Diagramm 4.3.1:	Lichtstärke als Funktion des Winkels

(blau: reale Halogenlampe; blau gepunktet: LAMBERT’sche Halogenlampe;

rosa: reale Glühlampe; rosa gepunktet: LAMBERT’sche Glühlampe)

Das Diagramm 4.3.1 zeigt die ermittelte Winkelabhängigkeit für beide Lichtquellen. Beide Lampen scheinen LAMBERT-Strahler-Charakter zu besitzen. Beide Lampen strahlen allerdings stärker, als ihr theoretisches LAMBERT’sche Komplement.

4.4. Kalibrierung einer Thermosäule

Die ermittelten Thermospannungen in Tabelle 3.4.1 sollen in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.4.1 zeigt dies.

Diagramm 4.4.1: Kalibrierungskurve der Thermosäule

Das Diagramm 4.4.1 zeigt die Kalibrierungskurve der Thermosäule. Anscheinend ist diese Kalibrierungskurve linear. Für hohe Beleuchtungsstärken existieren allerdings nur wenige Messwerte, sodass ein nichtlinearer Kurvenverlauf nicht ausgeschlossen werden darf.

5. Zusammenfassung

In diesem Experiment konnte aufgezeigt werden, dass der optische Wirkungsgrad von Halogenlampen größer ist, als der einer Glühlampe (vgl. Diagramm 4.1.1). Zudem wurde nachgewiesen, dass die Beleuchtungsstärke mit dem Abstandsquadrat abnimmt (vgl. Diagramm 4.2.1). Mit den Messwerten aus diesem Versuch hat es den Anschein, dass beide Lampen annähernd LAMBERT’sche Strahler sind (vgl. Diagramm 4.3.1). Die Kalibrierung der verwendeten Thermosäule ergab eine lineare Kalibrierungskurve (vgl. Diagramm 4.4.1).

Unterschrift, Martin Wolf <martin.wolf@hrz.tu-chemnitz.de>, 14.12.2005