| Versuch: | O8 – Brechung und Totalreflexion |
| --- | --- |
| Datum: | 23.01.2006 |  | Uhrzeit: | 13:45 – 17:00 Uhr |
| Protokollant: | Martin Wolf |  | Betreuer: | Dipl.-Phys. F. Allenstein |
| Mitarbeiter: | Martin Helfrich |  |  |  |

## 1. Aufgabenstellung

- Bestimmen Sie den Brechungsindex  vorgegebener Modellkörper für die Wellenlänge 632,8nm eines He-Ne-Lasers gegen Luft  anhand der Messung von Einfalls- und Ausfallswinkel, sowie durch die Bestimmung des Grenzwinkels der Totalreflexion.

- Bestimmen Sie den Brechungsindex  und die ABBE’sche Zahl  vorgegebener transparenter Flüssigkeiten und Festkörper mit Hilfe des ABBE-Refraktometers.

2. Vorbereitung

Trifft ein Lichtstrahl auf eine ebene Grenzfläche zweier isotroper Medien, ändert sich die Ausbreitungsrichtung – er wird gebrochen und teilweise reflektiert. Das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum zur Geschwindigkeit in den entsprechenden Medien heißt Brechungsindex :

Einfallender (), gebrochener () und reflektierter () Strahl liegen in einer Ebene senkrecht zur Grenzfläche (vgl. Abbildung 2.1) und es gelten Brechungs- und Reflexionsgesetz:

Abb. 2.1: Strahlenverlauf durch den Modellkörper

Beim Übergang aus einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium () ist der Brechungswinkel  stets größer als der Einfallswinkel  und erreicht 90° für

Für  wird der Lichtstrahl vollständig reflektiert – es tritt Totalreflexion ein. Optische Geräte zur Bestimmung des Brechungsindex anhand der Messung des Grenzwinkels der Totalreflexion werden als Refraktometer bezeichnet.

Die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium außer dem Vakuum und damit der Brechungsindex ist eine Funktion der Wellenlänge des Lichtes und wird als Dispersion bezeichnet. Für im sichtbaren Spektralbereich transparente Medien wird als Maß üblicherweise die mittlere Dispersion nach Beziehung 2.4 als Differenz der Brechungsindizes der Wasserstoffspektrallinien  und  bzw. die ABBE’sche Zahl  nach Gleichung 2.5 bezogen auf die mittlere Wellenlänge des Natriumdubletts  angegeben.

2.1. ABBE-Refraktometer

Abb. 2.1.1: ABBE-Refraktometer	Abb. 2.2.2: Strahlengang im ABBE-Refraktometer

Das ABBE-Refraktometer Abbildung 2.1.1 dient in erster Linie zur Untersuchung von Flüssigkeiten. Ein Doppelprisma aus schwerem Flintglas (1) nimmt die Flüssigkeit in Form einer dünnen planparallelen Schicht zwischen Beleuchtungsprisma (2) und Messprisma (3) auf. Licht einer Fremdquelle mit kontinuierlichem Spektrum, gerichtet von einem Spiegel (9), tritt durch die raue Oberfläche des Beleuchtungsprismas diffus in die Flüssigkeitsschicht ein und maximal unter dem Grenzwinkel der Totalreflexion in das Messprima über. Die austretenden Strahlen werden im Fokus des Beobachtungsfernrohes (5) abgebildet. Schematisch ist der Strahlengang in Abbildung 2.1.2 dargestellt. Das Doppelprisma ist starr mit einem Teilkreis mit Triebknopf (8) gekoppelt. Durch Drehung kann die Hell-Dunkel-Grenze der Totalreflexion auf das Fadenkreuz des Fernrohes eingestellt werden. Der Teilkreis wird über ein Mikroskop (6) abgelesen und ist unmittelbar in Einheiten des Brechungsindex  kalibriert. Dem Fernrohr ist ein Farbkompensator (4) nachgeschaltet. Dieser besteht aus zwei Amici-Prismen, die mittels Trieb (7) gegensinnig verdreht werden können. Die Prismenkombination ist für die Na-D-Linie geradsichtig und weist bei Drehung eine veränderliche Dispersion auf, wodurch die Dispersion der untersuchten Flüssigkeitsschicht kompensiert wird und eine farblose Hell-Dunkel-Grenze für den Beobachter entsteht. Der Drehwinkel kann abgelesen werden und dient mittels Tabelle zur Berechnung der mittleren Dispersion nach Gleichung 2.4.

Mit dem ABBE-Refraktometer können ebenfalls kleine Festkörperproben untersucht werden. Dabei wird eine ebene Probenfläche mit einigen Tropfen Monobromnaphthalin () als optischen Kontaktvermittler auf das Messprisma aufgesetzt. Eine höher brechende dünne Zwischenschicht beeinflusst die Messung nicht.

2.2. Herleitung der Formeln für die Fehlerbetrachtung

Um die Fehlergrenzen bei diesem Versuch abzuschätzen, wurde zunächst die halbe Breite des Laserstrahles bestimmt. Diese betrug 0,5°, sodass dies die Fehlergrenze des Winkels des gebrochenen Strahles darstellt. Die Fehlergrenze des Winkels des einfallenden Strahles ist die Hälfte der Ablesegenauigkeit. Die Tabelle 2.2.1 zeigt die in diesem Versuche verwendeten Messgeräte mit ihren Fehlergrenzen.

Tab. 2.2.1: Verwendete Messgeräte und ihre Fehlergrenzen

| Messgröße | Messgerät | systematischer Fehler | zufälliger Fehler |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Winkelmesser | 0,05 |
|  | Winkelmesser | 0,5 |

2.2.1. Brechungsindex über Einfalls- und Ausfallswinkel

Zur Berechnung des Brechungsindex mittels den Einfalls- und Ausfallswinkeln dient die Gleichung 2.2.

Für den absoluten Fehler des Brechungsindex mittels den Einfalls- und Ausfallswinkeln folgt demzufolge die Gleichung 2.6.

2.2.2. Brechungsindex über Totalreflexionswinkel

Zur Berechnung des Brechungsindex mittels des Winkels der Totalreflexion dient die Gleichung 2.3.

Für den absoluten Fehler des Brechungsindex mittels des Winkels der Totalreflexion folgt demzufolge die Gleichung 2.7.

3. Durchführung des Experimentes, Messwerte

3.1. Messung der Brechungswinkel und Totalreflexionswinkel

Zunächst soll die Apparatur kalibriert werden. Die Nullpunktseinstellungen des Objekttisches und des Schirms zeigt die Tabelle 3.1.1.

Tab. 3.1.1: Nullpunktseinstellungen des Objekttisches und es Schirms

| Tischposition | Nullpunktswinkel Tisch | Nullpunktwinkel Schirm |
| --- | --- | --- |
| (23;63) mm | 38,7° | 220,0° |

Nachdem die Apparatur kalibriert wurde, können die Messungen der Einfalls- (), Brechungs- () und Totalreflexionswinkel () der verschiedenen Probekörper durchgeführt werden. Die Tabellen 3.1.2 und 3.1.3 zeigen die Messwerte für die Probekörper 1 und 2, sowie die sich zu jeder Messung ergebenden Brechungsindizes nach Gleichung 2.2 und deren absolute Messungenauigkeiten nach Gleichung 2.6.

Tab. 3.1.2: Messwerte – Einfalls-, Brechungs- und Totalreflexionswinkel – Probekörper 1

|  | 48,7 | 53,7 | 58,7 | 63,7 | 68,7 | 73,7 | 78,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
|  | 0,174 | 0,259 | 0,342 | 0,423 | 0,500 | 0,574 | 0,643 |
|  | 234,5 | 242,0 | 250,0 | 258,5 | 260,0 | 277,0 | 290,5 |
|  | 14,5 | 22,0 | 30,0 | 38,5 | 40,0 | 57,0 | 70,5 |
|  | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,623 | 0,643 | 0,839 | 0,943 |
|  | 1,442 | 1,447 | 1,462 | 1,473 | 1,286 | 1,462 | 1,466 |
|  | 3,197 | 2,061 | 1,467 | 1,084 | 0,877 | 0,579 | 0,347 |
|  | 221,7 | 142,4 | 100,3 | 73,6 | 68,2 | 39,6 | 23,7 |
|  | 95,7 |
| 81,9 | 43,2 | 0,7 |

Tab. 3.1.3: Messwerte – Einfalls-, Brechungs- und Totalreflexionswinkel – Probekörper 2

|  | 48,7 | 53,7 | 58,7 | 63,7 | 68,7 | 73,7 | 78,7 | 83,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
|  | 0,174 | 0,259 | 0,342 | 0,423 | 0,500 | 0,574 | 0,643 | 0,707 |
|  | 234,0 | 240,0 | 247,0 | 253,5 | 261,0 | 269,0 | 277,5 | 288,0 |
|  | 14,0 | 20,0 | 27,0 | 33,5 | 41,0 | 49,0 | 57,5 | 68,0 |
|  | 0,242 | 0,342 | 0,454 | 0,552 | 0,656 | 0,755 | 0,843 | 0,927 |
|  | 1,393 | 1,321 | 1,327 | 1,306 | 1,312 | 1,316 | 1,312 | 1,311 |
|  | 3,189 | 2,062 | 1,485 | 1,127 | 0,868 | 0,666 | 0,496 | 0,330 |
|  | 228,9 | 156,0 | 111,9 | 86,3 | 66,2 | 50,6 | 37,8 | 25,2 |
|  | 95,4 |
| 88,5 | 49,8 | 0,8 |

Die sehr hohen relativen Fehler der Brechungsindizes haben ihre Begründung in dem sehr breiten Laserstrahl, der eine exakte Messung der Brechungswinkel in der gleichen Größenordnung, wie die des Einfallswinkels, nicht ermöglicht.

3.2. ABBE-Refraktometer

Mittels eines ABBE-Refraktometers sollen nun drei verschiedene Flüssigkeiten untersucht werden. Gemessen werden immer die - und -Werte. Die Größen ,  und  sind Tabellenwerte zu den zugehörigen gemessenen Werten. Dabei gilt die Gleichung 2.5 und die Beziehung . Da optische Konstanten temperaturabhängig sind, wird die Raumtemperatur gemessen:

Die Tabelle 3.2.1 zeigt die Messwerte beim ABBE-Refraktometer.

Tab. 3.2.1: Messwerte – ABBE-Refraktometer

| Probe | 9 – Wasser | 6 – Benzin | 5 – Iso-Propanol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,335 | 1,409 | 1,380 |
|  | 2 | 1,335 | 1,410 | 1,380 |
|  | 1,335 | 1,410 | 1,380 |
|  | 1 | 0,024515 | 0,024184 | 0,02430 |
|  | 2 | 0,024515 | 0,024180 | 0,02430 |
|  | 1 | 0,031270 | 0,029499 | 0,03030 |
|  | 2 | 0,031270 | 0,029470 | 0,03030 |
|  | 1 | 42 | 41 | 42 |
|  | 2 | 42 | 41 | 42 |
|  | 1 | 0,588 | 0,545 | 0,588 |
|  | 2 | 0,588 | 0,545 | 0,588 |
|  | 1 | 0,043 | 0,040 | 0,042 |
|  | 2 | 0,043 | 0,040 | 0,042 |
|  | 1 | 7,809 | 10,159 | 9,023 |
|  | 2 | 7,809 | 10,189 | 9,023 |
|  | 7,809 | 10,174 | 9,023 |

4. Auswertung

4.1. Bestimmung des Brechungsindex mittels den Einfalls- und Reflexionswinkeln

Zur Bestimmung des Brechungsindex  der beiden Proben werden Einfalls- und Reflexionswinkel mittels Gleichung 4.1 in einem Diagramm grafisch dargestellt. Die Anstiege der Geraden entsprechen letztendlich den gesuchten Brechungsindizes. Die Werte sind den Tabellen 3.1.2 und 3.1.3 zu entnehmen. Das Diagramm 4.1.1 zeigt dies.

Diagramm 4.1.1:	Diagramm zur Berechnung der Brechungsindizes. Die Anstiege der Geraden entsprechen den gesuchten  Brechungsindizes.

[Blau: Probekörper 1; Rosa: Probekörper 2]

Im Diagramm 4.1.1 sind die Geraden dargestellt, welche die Gleichung 4.1 erfüllen. Dabei ist zu erkennen, dass es sich beim 5. Messpunkt des Probekörpers 1 höchstwahrscheinlich um einen groben Messfehler handeln muss. Durch die lineare Regression, deren Gleichungen im Diagramm mit dargestellt sind, ergeben sich die Brechungsindizes, welche die Tabelle 4.1.1 zeigt.

Tab. 4.1.1: Brechungsindizes der Probekörper mittels linearer Regression im Diagramm 4.1.1

| Probekörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,432 | 95,7 | 1,370 | 1,4±1,4 |
| 2 | 1,315 | 95,4 | 1,254 | 1,3±1,3 |

4.2. Bestimmung des Brechungsindex mittels des Totalreflexionswinkels

Aus den Messwerten der Totalreflexionswinkel in den Tabellen 3.1.2 und 3.1.3 lassen sich schließlich die Brechungsindizes der Probekörper nach Gleichung 2.3 und deren Messungenauigkeiten nach Gleichung 2.7 berechnen. Die Tabelle 4.2.1 zeigt die berechneten Werte.

Tab. 4.2.1: Brechungsindizes der Probekörper mittels Totalreflexionswinkel

| Probekörper |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,461 | 0,078 | 5,3 | 1,46±0,08 |
| 2 | 1,309 | 0,055 | 4,2 | 1,31±0,06 |

4.3. Vergleich der Bestimmungsmethoden der Brechungsindizes

Bei beiden Methoden kommt in etwas das gleiche Ergebnis heraus. Es zeigt sich aber ganz klar, dass die Methode der Totalreflexion stets zu bevorzugen ist, da diese die geringeren Fehler besitzt, weil hierbei die Breite des Laserstrahles unrelevant ist.

4.4. Ergebnisse der ABBE-Refraktometer-Untersuchungen

Die Brechungsindizes  und die ABBE’schen Zahlen  der untersuchten Flüssigkeiten sollen nun in tabellarischer Form aufgelistet werden. Die Tabelle 4.4.1 zeigt dies.

Tab. 4.4.1: Brechungsindizes  und die ABBE’schen Zahlen  der untersuchten Flüssigkeiten

| Probe |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 – Wasser | 1,335 | 7,809 |
| 6 – Benzin | 1,410 | 10,174 |
| 5 – Iso-Propanol | 1,380 | 9,023 |

5. Zusammenfassung

5.1. Bestimmung des Brechungsindex mittels den Einfalls- und Reflexionswinkeln

Für die beiden Probekörper wurden folgende Brechungsindizes ermittelt:

5.2. Bestimmung des Brechungsindex mittels des Totalreflexionswinkels

Durch Messung der Totalreflexionswinkel wurden für die beiden Probekörper folgende Brechungsindizes ermittelt:

Es zeigt sich also, dass die Methode der Bestimmung des Brechungsindex mittels Totalreflexionswinkel die genauere der beiden ist.

5.3. Ergebnisse der ABBE-Refraktometer-Untersuchungen

Bei der Untersuchung verschiedener Proben mittels ABBE-Refraktometers wurden die in Tabelle 5.3.1 gezeigten Werte ermittelt.

Tab. 5.3.1: Brechungsindizes  und die ABBE’schen Zahlen  der untersuchten Flüssigkeiten

| Probe |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 – Wasser | 1,335 | 7,809 |
| 6 – Benzin | 1,410 | 10,174 |
| 5 – Iso-Propanol | 1,380 | 9,023 |

Unterschrift, Martin Wolf <martin.wolf@hrz.tu-chemnitz.de>, 27.01.2006